ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЛАЙЕР»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ____________________ Барышев Е.А. 113 января 2021 |
| --- | --- |

Дополнительная профессиональная программа

повышения квалификации

«Монтаж и использование системы

строительных лесов LAYHER ALLROUND»

(срок реализации 16 часов)

Автор- Хромов Кирилл Викторович,

заместитель руководителя службы

шеф-инженеров ООО «Лайер»

Москва

2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж и использование системы строительных лесов LAYHER ALLROUND» направлена на совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Цель: сформировать у обучающихся целостные, систематизированные, комплексных знания о профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции по пооперационному контролю качества монтажа строительных лесов. Получение знаний и основ практики в области обеспечения эффективности монтажа и демонтажа лесов при строительстве (на примере строительных лесов LAYHER ALLROUND).

Задачи:

- формирование совокупности комплексных представлений о выполнении комплекса работ по монтажу (демонтажу) лесов;

- освоение приёмов и методов безопасной и эффективной работы с лесами.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 N 178 "Об утверждении ФГОС СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ"

Квалификационными требованиями, установленными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2017 № 32н «Об утверждении профессионального стандарта 16.107 "Монтажник строительных лесов и подмостей».

Категория слушателей

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование и (или) среднее профессиональное образование, а также лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование в области строительных специальностей, связанных с монтажом строительных лесов и подмостей, а также контролем качества выполнения данных строительных работ.

Организационно-педагогические условия:

Форма обучения: очная.

Срок освоения программы, режим занятий:

Срок освоения программы - 16 ак. часов.

Режим занятий: до 8 академических часов в день.

При очной форме обучения  - обучение осуществляется с отрывом от производства, которое предполагает обязательное посещение аудиторных занятий (лекций, практических занятий, промежуточной и итоговой аттестации), проходящих по расписанию, утвержденному генеральным директором ООО «Лайер»

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:

- Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, включающий высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области соответствующей дисциплины программы или в области образование и педагогика; использование при изучении программы эффективных методик преподавания, предполагающих решение слушателями ситуационных задач, контрольных вопросов.

- Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу

- Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, иного технического обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта и т.п.)

## Формы контроля знаний и требования к его проведению

Текущий контроль проводится  посредством учета и контроля посещаемости - периода нахождения на занятиях.

Промежуточный контроль знаний, полученных слушателем посредством очного обучения, осуществляется в форме устного опроса или выполнения практических заданий на наиболее актуальные темы раздела или дисциплины программы.

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний, слушателей с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам освоения образовательной программы.

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме индивидуального тестирования. Экзамен по дисциплинам определяет уровень усвоения слушателями учебного и практического материала (углубленное изучение актуальных проблем, приобретение профессиональных навыков) и охватывает все содержание данной дисциплины, установленное соответствующей дополнительной профессиональной образовательной программой.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы повышения квалификации обучившийся слушатель должен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 N 178 "Об утверждении ФГОС СПО  08.01.07 Мастер общестроительных работ":

Обладать общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

Обладать профессиональными компетенциями:

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ;

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий;

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений;

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ.

В результате обучения совершенствуется выполнение следующих трудовых функций в соответствии с Профстандартом "Монтажник строительных лесов и подмостей»

| Наименование | Пооперационный контроль качества монтажа строительных лесов | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка правильности и надежности установки башмаков и подпятников для выполнения работ по монтажу строительных лесов |
| --- | --- |
|  | Проверка точности разметки мест крепления строительных лесов к стене здания |
|  | Проверка горизонтальности установки элементов строительных лесов |
|  | Проверка прочности крепления анкеров к стенке здания |
|  | Проверка мест наружного и внутреннего крепления элементов строительных лесов к стене здания |
|  | Проверка наличия и правильности крепления к строительным лесам защитной сетки |
|  | Подготовка строительных лесов к испытанию нормативной нагрузкой |

| Необходимые умения | Использовать визуальные и инструментальные методы контроля выполненных работ по монтажу элементов строительных лесов |
| --- | --- |
|  | Применять ручной инструмент и простейшие приборы для определения параметров качества выполненных работ по монтажу элементов строительных лесов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Требования к качеству монтажа строительных лесов |
|  | Способы и приемы определения параметров качества выполненных работ по монтажу элементов строительных лесов |
|  | Порядок приемки (сдачи) строительных лесов в эксплуатацию |
|  | Правила испытания строительных лесов перед их приемкой в эксплуатацию |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |

| Наименование | Демонтаж и складирование элементов строительных лесов | Код | С/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Освобождение настила строительных лесов от строительных материалов, приспособлений, инвентаря и инструмента |
| --- | --- |
|  | Демонтаж защитной сетки строительных лесов |
|  | Демонтаж торцевых и продольных ограждений строительных лесов |
|  | Демонтаж настила и бортового ограждения настила строительных лесов |
|  | Демонтаж ригелей настила строительных лесов |
|  | Демонтаж горизонтальных и диагональных связей смежных рам строительных лесов |
|  | Демонтаж вертикальных элементов строительных лесов |
|  | Демонтаж башмаков и подкладок строительных лесов |
|  | Доставка элементов строительных лесов к месту складирования |
| Необходимые умения | Подготавливать элементы строительных лесов к демонтажу |
|  | Определять последовательность проведения работ по демонтажу элементов строительных лесов |
|  | Выполнять временное крепление элементов конструкций строительных лесов в процессе демонтажа |
|  | Удалять элементы крепления строительных лесов к стенке здания |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных лесов |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности и устройство строительных лесов |
|  | Правила производства работ по демонтажу строительных лесов |
|  | Нормы времени и расценки по демонтажу строительных лесов |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных лесов |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |

Учебный план

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Монтаж и использование системы

строительных лесов LAYHER ALLROUND»

| № п\п | Наименование разделов и дисциплин | Всего час. | В том числе, час | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции, час. | Практические занятия, час. |  |
| 1. | Модуль 1. Теоретический курс | 8 |  | Зачет |
| 1.1. | Применение предметов снабжения | 1 | 1 | - |  |
| 1.2. | Безопасность и охрана труда | 1 | 1 | - |  |
| 1.3. | Строение металлических строительных лесов | 2 | 2 | - |  |
| 1.4. | Технологии монтажа и демонтажа строительных лесов | 3 | 3 | - |  |
| 1.5. | Промежуточная аттестация по Темам 1.1-1.4 | 1 | 1 |  | Зачет |
| 2. | Модуль 2. Практический курс | 6 |  |  |
| 2.1 | Сборка нулевого уровня, как важнейший элемент успеха последующего монтажа | - | - | 1,5 | Практические занятия |
| 2.2 | Приемы и методы безопасной и эффективной работы с лесами |  |  | 1,5 | Практические занятия |
| 2.3 | Возведение свободностоящей вышки, консолей/ балконов различных типов, мостовой конструкции, подвесных лесов. Демонстрация и использование дополнительных элементов – фермы, хомутов, делителей пр. |  |  | 1,5 | Практические занятия |
| 2.4. | Безопасный демонтаж конструкций |  |  | 1,5 | Практические занятия |
| 3. | Итоговая аттестация | 2 |  |  |
|  | Тест | 2 | 2 |  | Итоговый тест |
| Итого | 16 | 10 | 6 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| № п/п | Наименование темы | Количество часов | Дни освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1. | Модуль 1. Теоретический курс | 7 | 7 |  |
| 2. | Промежуточная аттестация | 1 | 1 |  |
| 3. | Модуль 2. Практический курс | 6 |  | 6 |
| 4. | Итоговая аттестация | 2 |  | 2 |
| 5. | ИТОГО | 16 | 8 | 8 |

Рабочие программы ученых дисциплин

Модуль 1. Теоретический курс.

| № п\п | Наименование разделов и дисциплин | Всего час. | В том числе, час | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции, час. | Практические занятия, час. |  |
| 1. | Модуль 1. Теоретический курс | 8 |  | Зачет |
| 1.1. | Применение предметов снабжения | 1 | 1 | - |  |
| 1.2. | Безопасность и охрана труда | 1 | 1 | - |  |
| 1.3. | Строение металлических строительных лесов | 2 | 2 | - |  |
| 1.4. | Технологии монтажа и демонтажа строительных лесов | 3 | 3 | - |  |
| 1.5. | Промежуточная аттестация по Темам 1.1-1.4 | 1 | 1 |  | Зачет |

Тема 1.1. Применение предметов снабжения (1 час)

- Области применения лесов «Лайер»

- Подъем и спуск составных частей лесов, элементов фасада

- Разметка захваток, проверка вертикальности

- Измерение высоты

- Проверка горизонтальных плоскостей

- Сверление отверстий в стене

Тема 1.2. Безопасность и охрана труда, (1 час).

- Контроль нагрузки на стойки

- Контроль прочности крепления лесов к стене

- Защита от падения предметов с высоты

- Пожарная безопасность на рабочих местах

- Электробезопасность на рабочих местах.

- Установление опасной зоны от падения предметов с высоты лесов

- Расположение и конструкция ограждения зоны монтажа

- Складирование и хранение составных частей лесов, материалов, изделий и оборудования

- Контроль технологического состояния лесов

Тема 1.3. Строение металлических строительных лесов, (2 часа).

- Хомутовые строительные леса

- Клиновые строительные леса

- Стартовые элементы - основные требования/характеристики

- Опорные элементы – основные требования/характеристики

- Несущая способность опорных элементов

- Подкладки. Особенности применения, основные ошибки. Виды

- Стойки - основные требования/характеристики

- Виды стоек, наконечников

- Несущая способность стоек

- Ригели/отбортовочные доски - основные требования/характеристики

- Несущая способность ригеля

- Диагонали - основные требования/характеристики

- Способы установки диагоналей

- Несущая способность диагоналей

- Настилы - основные требования/характеристики

- Планки перекрытия - основные требования/характеристики

- Листы перекрытия - основные требования/характеристики

- Анкеровка

- Хомуты, виды, использование

- Защитные панели

Тема 1.4. Технологии монтажа и демонтажа строительных лесов, (3 часа).

- Порядок монтажа/демонтажа строительных лесов

- Опрокидывание/устойчивость конструкции

- Перенос лесов краном

- Линейка лесов Light Weight

Рабочие программы ученых дисциплин

Модуль 2. Практический курс

| № п\п | Наименование разделов и дисциплин | Всего час. | В том числе, час | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции, час. | Практические занятия, час. |  |
| 2. | Модуль 2. Практический курс | 6 |  |  |
| 2.1 | Сборка нулевого уровня, как важнейший элемент успеха последующего монтажа | - | - | 1,5 | Практические занятия |
| 2.2 | Приемы и методы безопасной и эффективной работы с лесами |  |  | 1,5 | Практические занятия |
| 2.3 | Возведение свободностоящей вышки, консолей/ балконов различных типов, мостовой конструкции, подвесных лесов. Демонстрация и использование дополнительных элементов – фермы, хомутов, делителей пр. |  |  | 1,5 | Практические занятия |
| 2.4. | Безопасный демонтаж конструкций |  |  | 1,5 | Практические занятия |

Тема 2.1. Сборка нулевого уровня, как важнейший элемент успеха последующего монтажа, (1,5 часа).

Цель: Выполнить монтаж основания лесов.

Ход работы: Установить домкраты, объединить их между собой ригелями. С помощью строительного уровня и рулетки выровнять основание конструкции.

Контроль знаний и повторное объяснение  материала ( при необходимости)

Тема 2.2. Приемы и методы безопасной и эффективной работы с лесами, (1,5 часа).

Цель: Отработать на практике приёмы и навыки безопасного монтажа.

Ход работы. Установить стойки. Смонтировать ригели и диагонали. Показать на практике метод последовательного монтажа с применением вспомогательных настилов.

Контроль знаний и повторное объяснение  материала ( при необходимости)

Тема 2.3.Возведение свободностоящей вышки, консолей/ балконов различных типов, мостовой конструкции, подвесных лесов. Демонстрация и использование дополнительных элементов – фермы, хомутов, делителей пр. (1,5 часа).

Цель: Смонтировать все вышеперечисленные конструкции.

Ход работы: Смонтировать свободностоящую вышку далее смонтировать консоль. Смонтировать ещё одну вышку и соединить их между собой мостовым переходом. На специальном полигоне собрать подвесную конструкцию, используя стальные фермы.

Контроль знаний и повторное объяснение материала ( при необходимости)

Тема 2.4.Безопасный демонтаж конструкций,(1,5 часа).

Цель: Демонтировать собранную конструкцию.

Ход работы: В обратном порядке, соблюдая правила техники безопасности,                демонтировать конструкцию лесов.

Контроль знаний и повторное объяснение материала (при необходимости)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вопросы для промежуточной аттестации:

1. Допускается ли применение строительных лесов Layher Allround, в качестве опорных для производства бетонных работ.

1. Да

2. Нет

Ответ: 1

2. В каких случаях необходимо применение химических анкеров:

1. При установке анкера в газобетон

2. При установке анкера в железобетон

3.  Во всех вышеперечисленных

Ответ: 1

3.  От каких показателей зависит расстояние ограждения зоны производства работ:

1. Высоты конструкции лесов

2. Длинны элементов лесов

3. От всех выше перечисленных показателей

Ответ: 3

4. Допускается ли крепление средств подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

1) Да

2) Нет

Ответ: 2

5. Сколько крепежных элементов (болтов, либо шарнирных пальцев) необходимо для соединения двух стоек и наконечника между ними для подвесной конструкции:

1) 2 шт.

2) 1 шт.

3) 6 шт.

4) 8 шт.

Ответ: 1

6. Максимальный зазор, который можно закрыть листом перекрытия зазора:

1) До 5см.

2) До 13см.

3) До 20см.

4) На сколько хватит длины листа.

Ответ: 3

7.  Какой из перечисленных способов повышения устойчивости конструкции возможен для применения на практике?

1) Использование балласта

2) Уширение основания

3) Анекровка

4) Все вышеперечисленные

Ответ: 4

8. Несущая способность неповоротного хомута:

1) 700 кг

2) 900 кг

3) 1200 кг

4) 1500 кг

Ответ: 2.

Итоговая аттестация

Программа построена с учётом квалификации слушателей. На основании полученных в ходе курсов теоретических знаний и практических умений слушатели должны пройти итоговую аттестацию посредством тестирования (знания, умения).

Тест - одна из оперативных форм  контроля качества усвоенных слушателями знаний и умений, проводимая преподавателем после изучения ими конкретного курса.

Для проведения теста и повышения качества проверки преподаватель предлагает слушателям выполнить задание за определённое время.

Задания теста должны быть направлены на выявление знаний, умений слушателя по всем темам курса в соответствии с образовательной программой по данной дисциплине. Задания даны в виде теста с вариантами ответов. Они должны обеспечивать: максимальную индивидуализацию контроля освоения слушателем учебного материала курса и объективность оценки знаний, умений слушателя.

Показатели по критериям оценки качества результатов итогового контроля данного учебного модуля

| № п/п | Форма отчетности | Отлично Выполнена полностью, вопросы раскрыты глубоко | Хорошо В основном выполнена | Удовл. Выполнена частично | Неудовл. Выполнена недостаточно | Неудовл. Отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итоговый контроль (тестирование) | 8-10 б. | 6-7 б. | 4-5 б. | 2-3 б. | 1 б. |

Варианты тестовых заданий

1 вариант

- Нужны ли подкладки под домкрат если имеется бетонное основание?

- Да

- Нет

- Нужны в исключительных случаях

- Нужны, если марка бетона меньше М300

Ответ: а)

- Какой домкрат из перечисленных выдерживает наибольшие нагрузки?

- Домкрат 60

- Домкрат 80

- Домкрат с шарнирной опорой

- Все эти домкраты выдерживают одинаковые нагрузки

Ответ: b)

- Больше какой высоты не рекомендуется выкручивать домкрат, чтобы избежать потерю устойчивости конструкции?

- 20 см

- 30 см

- 40 см

- 50 см

Ответ: b)

- Какой домкрат используют на наклонных поверхностях?

- Домкрат 60

- Домкрат 80

- Домкрат с шарнирной опорой

- На наклонных поверхностях домкраты не используются

Ответ: c)

- Всегда ли нужен стартовый элемент?

- Не всегда

- Зависит от конкретной конструкции

- Всегда

- Не нужен если высота выкрутки домкрата меньше 30см

Ответ: c)

- При алюминиевом варианте конструкции какие стартовые элементы необходимо использовать?

- Обычные

- Удлиненные

- Как обычные, так и удлиненные

- При монтаже алюминиевого варианта лесов стартовые элементы использовать недопустимо

Ответ: b)

- При устройстве передвижных конструкций на колёсах необходимо использовать стартовые элементы:

- Обычные

- Как обычные, так и удлиненные

- Не использовать

- Удлиненные

Ответ: d)

- Допустимо ли нахождение людей на вышках-турах при передвижении конструкции на колёсах?

- Допустимо в исключительных случаях

- Допустимо, если бригадир разрешил

- Допустимо

- Недопустимо

Ответ: d)

- При производстве работ на вышке-туре нужно ли ставить колёса на тормоз?

- Нужно

- Зависит от ППР и особенностей работы

- Зависит от вида вышки

- Не нужно

Ответ: a)

- Через какой расстояние расположены фланцы на стойках?

- 45 см

- 40 см

- 50 см

- 60 см

Ответ: c)

- При монтаже подвесных лесов какие стойки запрещено использовать?

- Стойка LW

- Стойка с отдельным наконечником

- Стойка с впрессованным наконечником

Ответ: c)

- Сколько отверстий во фланце стойки?

- 8

- 10

- 6

- 4

Ответ: a)

- Какой максимально допустимый размер обычного (не усиленного, балочного) ригеля на который можно укладывать настилы?

- 2,57 м

- 2,07 м

- 3,07 м

- 1,57 м

Ответ: b)

- Ригель устанавливается:

- Вертикально

- По диагонали

- Горизонтально

Ответ: c)

- Через какое максимально расстояние по высоте допустимо устанавливать ригели?

- 0,5 м

- 2,0 м

- 1,5 м

- 1,8 м

Ответ: b)

- Какое минимальное количество уровней защиты должно быть при устройстве        рабочего  уровня?

- 3

- 2

- 1

- 4

Ответ: d)

- Какое минимальное количество вертикальных диагоналей необходимо на 6 пролётов конструкции?	             Считать конструкцию плоской.

- 1

- 3

- 2

- 6

Ответ: c)

18. Диагональ выдерживает большие нагрузки при:

- Сжатии

- Растяжении

- Одинаково при растяжении и сжатии

Ответ: b)

19. Сколько вертикальных диагоналей необходимо установить в башне 2х2м высотой 2м?

- 0

- 2

- 4

- 3

Ответ: c)

20. В какой версии настила нужен дополнительный элемент – замок настила?

- O - версия

- U – версия

Ответ: b)

21. На какой хомут крепятся планки перекрытия?

- Мелкозёрова

- Клин-клин

- Хомут-делитель

- Рог-хомут

Ответ: a)

- Сколько лестниц должно быть на конструкции длиной 50м?

- 4

- 3

- 2

- 1

Ответ: c)

- Чтобы установить стойку на ригель используем:

- Клин-клин

- Хомут-делитель

- Хомут Мелкозёрова

- Рог-хомут

Ответ: b)

- Чтобы закрепить отбортовочную доску используем:

- Хомут Мелкозёрова

- Рог-хомут

- Клин-клин

- Хомут-делитель

Ответ: b)

- Чтобы объединить несколько стоек используем:

- Рог-хомут

- Клин-клин

- Хомут делитель

- Рог-хомут

Ответ: b)

2 Вариант.

- Допустимо ли, чтобы планки работали консольно?

- да

- да, при длине консоли до 0,5м

- да, если закрепить планку 4 болтами

- недопустимо

Ответ: d)

- Рекомендуемое соотношение высоты отдельностоящей башни к ширине основания (на улице)?

  - 1:1

  - 2:1

  - 5:1

  - Не регламентирован

Ответ: b)

- Противоподъемные замки на настилах должны быть закрыты:

- сразу после установки настила

- в случае сильного ветра

- при нагрузке на настил выше 200кг/кв.м

- на усмотрение монтажника

Ответ: a)

- Всегда ли необходимо огораживать зону проведения работ, если нет - то в каких случаях нужно огораживать?

- всегда

- в случае нахождения на площадке лиц, не учавствующих в монтаже

- в случае монтажа конструкции свыше 5 м

Ответ: a

- Возможно ли страховаться за свободностоящую стойку, если да - то какие условия должны быть соблюдены?

- Нельзя

- Можно, если стойка не имеет соединения на отметке рабочего уровня или выше

- Можно, если стойка не имеет соединения на отметке рабочего уровня или выше и крепление к стойке не выше одного метра от рабочего настила

- Можно, если нижестоящая стойка имеет сболченный или интегрированный наконечник

Ответ: с

- Какой максимально допустимый размер обычного (не усиленного, балочного) ригеля на который можно укладывать настилы?

- 2,57 м

- 2,07 м

- 3,07 м

- 1,57 м

Ответ: b)

- Всегда ли необходимо крепить стойки между собой при помощи болтов, шарнирных пальцев или красных скоб?

- всегда

- только в случае подвесных лесов либо использования консолей

- только в случае подвесных лесов, использования консолей или большой парусности конструкции

Ответ: a)

- Больше какой высоты не рекомендуется выкручивать домкрат, чтобы избежать потерю устойчивости конструкции?

- 20 см

- 30 см

- 40 см

- 50 см

Ответ: b)

- Несущая способность неповоротного хомута составляет?

  - 700 кг

  - 900 кг

  - 1200 кг

  - 1500 кг

Ответ: b)

- Нужны ли подкладки под домкрат если имеется бетонное основание?

- Да

- Нет

- Нужны в исключительных случаях

- Нужны, если марка бетона меньше М300

Ответ: а)

- Какой максимально допустимый угол наклона поверхности при котором допустимо использовать домкрат с шарнирной опорой?

- 15º

- 20º

- 45º

- 50º

Ответ: d)

- Диагональ выдерживает большие нагрузки при:

- Сжатии

- Растяжении

- Одинаково при растяжении и сжатии

Ответ: b)

- В каких случаях монтаж/демонтаж лесов производится по наряду-допуску?

- при монтаже лесов выше 5м

- при монтаже лесов в особо опасных зонах

- в любом случае

Ответ: с)

- Какую ширину имеет настил с люком?

- 0,19м

- 0,32м

- 0,61м

- 0,73м

Ответ: с)

- Оптимальное количество работников в одном звене монтажников?

- 4-6

- 6-8

- 8-10

Ответ: a)

- Какую группу по безопасности работ на высоте должен иметь работник, выдающий наряд-допуск (в соответствии с п.11)?

- 1-ю группу

- 2-ю группу

- 3-ю группу

Ответ: c)

- Допустимо ли использовать строп с амортизатором рывка после срыва работника если амортизатор не раскрылся?

- да

- нет

Ответ: b)

- Допустимо ли на фасадных лесах использовать маршевые лестницы?

- да

- нет

Ответ: b)

- Допустимо ли использовать вертикальные диагонали большего типа размера совместно с хомутом? (критерий не далее чем 300 мм от фланца)

- да

- нет

Ответ: b)

- Какой минимальный перехлест стальной планки и опорной поверхности?

- 5 см

- 10 см

- 20 см

Ответ: b)

- Сколько времени согласно правил по охране труда при работе на высоте отводится на – то чтобы освободить человека от состояния зависания после срыва?

- 10 минут

- 20 минут

- 1 час

Ответ: a)

- Чтобы объединить несколько стоек используем:

- Рог-хомут

- Клин-клин

- Хомут делитель

- Рог-хомут

Ответ: b)

- Какие основные инструменты используются при монтаже лесов?

- гаечный ключ 19/22, кровельный молоток, строительный уровень

- кувалда, гаечный ключ 18, строительный уровень

- нивелир, кровельный молоток, строительный уровень

Ответ: a)

- Необходимо ли проводить испытания подвесных лесов после их монтажа?

- да

- нет

Ответ: a)

- Сколько вертикальных диагоналей необходимо установить в башне 2х2м высотой 2м?

- 0

- 2

- 4

- 3

Ответ: c)

Документ, выдаваемый по окончании обучения по программе повышения квалификации и прохождении обучающимся итоговой аттестации:

- обучающимся успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного ООО «Лайер» образца;

- обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об обучении установленного образца.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Нормативно-правовые акты:

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции

- ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

- ГОСТ 12.1.030-81*. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

- ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

- ГОСТ 12.4.011-89. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

- ГОСТ 12.4.026-81. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки опасности

- ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

- ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия

- ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

- ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МВД России

- ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (в редакции от 20.02.2003)

- ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества

- ГОСТ 3262-75*. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

- ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент

- ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

- ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

- Рабочая документация и инструкция по применению навесных монтажных лесов для производства работ на фасадах строящихся зданий. - М.: ЦНИИОМТП, 1998.

Учебно-методическая литература:

Основная литература:

1. Каталог дополнительные элементы арт. № 8103257

2. Система строительных лесов Layher Allround арт. № 8116255

Материально-технические условия  реализации.

Процесс реализации программы обеспечен необходимой материально-технической базой для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом: лекционной, практической работы. Для эффективного проведения занятий предусмотрено использование современных технических средств обучения (мультимедийным оборудованием).

Для эффективного проведения занятий предусмотрено использование современных технических средств обучения на 15 рабочих мест:

| Наименование специализированной аудитории | Вид занятий | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Аудитория для теоретических занятий | Лекции (Модуль 1) Итоговая аттестация | Ноутбук-1 шт., Проектор-1 шт., Экран для проектора-1 шт., Доска маркерная-1 шт., Флипчарт-1 шт. |
| Площадка для практических занятий | Практические занятия (Модуль 2) | Свободная площадка с ровной поверхностью габарит 10/10 метров. (Площадку необходимо оградить сигнальной лентой) Требуемые для учебной модели элементы лесов, инструменты: кровельный молоток, ключ гаечный 19/22, уровень строительный магнитный длиной не более 40 см. (для каждого работника) Средства индивидуальной защиты для каждого обучающегося: Каска, очки, ботинки с твердым подноском, обвязка с 2-мя фалами самостраховки, перчатки. |

2. Системный блок (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 1 ГБ; Жесткий диск (HDD) не менее 500 ГБ);

3. Монитор (Диагональ экрана не менее 21", формат экрана 16:9, разрешение не менее 1920x1080 Пикс);

4. Проектор (Разрешение рабочее	не менее 1280x720 Пикс, яркость не менее 2200 ANSI ЛМ, контрастность не менее	10000:1);

5. Экран на треноге (рабочие стороны не менее - ширина 195 см, высота 145 см);

6. Широкоформатная (6:10) многопользовательская интерактивная доска с диагональю не менее 89 дюймов с антибликовым матовым покрытием, совместимо с операционной системой OC Windows;

7. Ноутбук (тактовая частота процессора не менее 1.8ГГц при количестве ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 1 ГБ; Жесткий диск (HDD) не менее 500 ГБ);

Материально-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-технической норме.